## Slide 1
Beijing, 05/2015
Sugon HPC: Pursuit the excellent

## Slide 2
Agenda
1
Product Line Overview
2
Disk Array Products
3
Storage Servers
4
Data Protection
Notes: 先讲整个IT行业的大背景

## Slide 3
Terminal
Mainframe
Computing
Super Computer
Database
Servers
PC
Application
X86/Cluster
Smart
Device
Big Data
Analysis
Cloud
Private
Cloud
Public
Cloud
Bridge
Experience
City Cloud
Sugon - Leading the IT Trend

## Slide 4
曙光公司概况
公司成立于1995年，创始人李国杰院士
中科曙光（股票代码：603019）
中国科学院控股，国有骨干企业
高性能计算机、服务器、存储、云计算、安全 、基础设施六大产品线及解决方案
创始人：李国杰 院士

## Slide 5
曙光高性能计算机的发展历程
曙光是国家级超级计算机的三大研制单位之一，曙光的发展历程映射出中国高性能计算机的发展轨迹
曙光1号 | 曙光1000 | 曙光4000A | 曙光5000A | 曙光星云
1993年，中国第一台SMP架构高性能计算机：曙光1号 | 1996年，曙光1000获得国家科技进步一等奖 | 2004年，中国第一台十万亿次超级计算机曙光4000A，全球排名第10 | 2008年，亚洲第一台百万亿次超级计算机曙光5000A，全球排名第10 | 2010年，中国第一台千万亿次超级计算机曙光星云，全球排名第2

## Slide 6
曙光高性能计算的研发投入
x86服务器
自主可控服务器
高性能计算
云计算
云存储
网络安全与优化
研发布局
拥有国家高性能计算机工程中心、国家高性能计算机标准工作委员会等国家级研发机构
研发投入占销售收入 6% 以上
承担了众多国家863、核高基、发改委等重大研发和产业化项目
中科院先进计算技术创新与产业化联盟的理事长单位
设立有博士后工作站，培养并输出了大量高性能计算专业人才

## Slide 7
曙光高性能计算机的市场地位
  连续六年中国高性能计算机 TOP100 No.1
  数据来源：中国软件行业协会数学软件分会、国家863高性能计算机评测中心
  高性能计算机销售额全球第六，亚洲第一

## Slide 8
曙光高性能计算的行业/领域覆盖
其它：动漫渲染、金融计算、深度学习（Deep Learning）等

## Slide 9
曙光高性能计算机典型案例
…

## Slide 10
曙光高性能计算机产品线
曙光6000系列高性能计算机，国家”863”计划科研成果转化，提供从底层机房基础设施，到系统硬件、软件，再到应用软件整合的一体化产品和整体解决方案，提供全生命周期的全方位技术服务。
曙光6000系列通用高性能计算机具有层次化的体系架构，可分为：
基础设施层：为相关软硬件设施提供稳定可靠、绿色节能的运行环境；
硬件资源层：包含全部 HPC 相关的计算、存储、网络等硬件设施；
基础软件层：对底层硬件资源进行统一的管理和调度，并为上层应用软件提供开发运行环境和访问接口；
应用软件层：兼容各领域和行业的 HPC 应用软件，并针对资源需求特点进行深度系统优化。

## Slide 11
曙光6000系列高性能计算机
高可扩展性
采用模块化设计，可根据需求进行灵活扩展
峰值计算性能可扩展到 100Pflops（十亿亿每秒）
最大存储容量可达 EB 级
多种类型的CPU、GPU、MIC计算资源，灵活的网络拓扑结构，针对不同应用优化的存储和作业调度系统等，都可组合定制，与用户应用达到最佳匹配
广泛的应用适配性
成熟可靠，海量应用案例
曙光6000系列高性能计算机已经过超算中心、物理、化学、材料、生命科学、工程计算、气象、海洋、环境、石油物探、动漫渲染等行业的广泛检验
拥有以“星云”（国家超级计算深圳中心）、“元”（中国科学院超级计算中心）等为代表的众多成功案例
每年占据中国高性能计算机TOP100 30%以上份额

## Slide 12
【计算】针对HPC优化的计算系统
  多路胖节点
  大内存需求应用程序
  扩展性一般的多线程并行程序
  本地磁盘IO较高的应用程序
  GPGPU/Intel Xeon Phi
  针对支持异构加速的应用
  双路计算节点为主，Cluster架构
  计算密集、非大内存需求的绝大部分HPC应用
  性价比最高
通用计算节点
异构计算节点
多路胖节点
高性能计算中心用户众多
应用种类众多
应用对资源需求不尽相同
系统资源配置需要与应用需求相匹配

## Slide 13
【计算】针对HPC优化的计算系统
刀片系统是HPC市场主流
曙光TC4600是专门为HPC设计优化的刀片平台，功能专一，成熟可靠
高性能、高密度、高集成度、易管理性的计算系统，与应用适配的混合架构
整机柜式服务器是极具活力的服务器新形态，其特点符合HPC需求
曙光TC5600
以I980为代表的曙光多路服务器，作为HPC系统的胖节点，满足特殊应用需求
曙光多款刀片和机架式服务器针对GPU、MIC等协处理优化设计

## Slide 14
【计算】TC4600E刀片服务器
高密度
5U10片，平均每U：2节点，4颗处理器
高性能
支持最新 Intel Xeon E5-2600 v3 CPU平台，BIOS 等针对 HPC 应用优化
高速率
支持 56Gb/s 和 100Gb/s InfiniBand 高速网络
广应用
广泛适用于不同的HPC行业/领域，已有众多大规模应用案例
低能耗
93%效率金牌电源，冗余热插拔
易部署
与Gridview管理调度系统无缝对接
曙光TC4600E——成熟度高、专门针对HPC设计优化的刀片平台
曙光TC4600E刀片服务器
  曙光TC4600已有的大规模应用案例包括：
  中科院超算中心新一代计算系统“元”，北京市计算中心，教育网格二期（华中科技大学、清华大学等），东北大学、华东师范大学、中国科学技术大学等，国家气象局，北京、上海、福建、浙江、舟山等气象局，中国环境监测总站、江苏等环境监测中心，中科院等离子体所、地质与地球物理所等…

## Slide 15
【计算】TC4600E-LP刀片服务器
曙光TC4600E-LP | 
节能 | 风扇功耗降低70% 空调系统降低80%
PUE | 1.2
噪音 | 明显降噪，单箱满载50dB以内
可靠性 | 有效降低CPU和系统温度，提高元器件寿命
性能 | CPU可超频运行，性能提高5%
基于 TC4600E 进行液冷改造设计，技术成熟并有效控制成本
实现了液冷高性能计算机的产业化！
高性能计算进入液冷时代！

## Slide 16
【计算】TC5600-H整机柜服务器
TC5600-H整机柜刀片服务器
TC5600-H采用全模块化设计，由机柜框架、节点仓、计算节点、供电、散热、管理等模块组成。机柜最大可支持40U 节点空间，最大可配置80个计算刀片
采用前走线、前维护方式
整机柜服务器的定义：一种全新的服务器形态，整机柜共享供电、散热、管理、交换等基础设备，实现整机柜快速整体交付的一体化服务器

## Slide 17
上下各20U节点空间， 每4U为一个单元 4U节点仓含节点机框、 2+1冗余风扇模块、背板等 | 
刀片节点无电源、风扇设计，减少故障点，提高MTBF SR60T-G20刀片节点 （1U TWIN） | 
处理器 | 支持2颗 Intel Xeon E5-2600 v3系列处理器 （支持TDP 135W）
内存 | 16个内存插槽 ，支持DDR4 2133/1866/1600MHz
SAS控制器 | 6.0Gb/s SAS控制器，提供RAID 0/1/10
磁盘 | 提供本地2个2.5”热插拔+2个非热插拔SAS/SATA/SSD磁盘
VGA | 集成图形控制器
高速网络 | PCI-E 3.0 x16接口，支持56Gbps FDR 或 100Gb EDR InfiniBand 或 10GE/40GE万兆以太网
千兆网络 | 双千兆以太网控制器
系统管理 | 板载BMC管理芯片，符合IPMI2.0标准的管理功能
【计算】TC5600-H整机柜服务器

## Slide 18
【计算】多路胖节点
1 单机性能高
2 内存容量更大
3 更高本地IO
更大的空间，丰富的插槽，可以适合插入各种类型的外插卡，提供更为灵活的配置和扩展
8-24块的本地硬盘扩展能力，提供更高的存储性能和更大的存储空间
某些HPC应用需要非常大的单机内存容量，比如序列拼接、电磁仿真等应用，胖节点具有1-8TB海量内存的扩展性，满足此类应用
最大CPU核心数可扩展至144核心，提供更高的单机性能，对于共享内存并行程序提供更大的扩展性
4 丰富的扩展能力
部分HPC应用需要多路胖节点进行支撑，一般的双路计算节点不满足其资源需求

## Slide 19
【计算】多路胖节点
Intel四路（E5-4600/4600 v2）:
I840-G10
I820-G10
将切换到E5-4600 v3
Intel四路（E7-4800 v2）：
I840-G25
将切换到E7-4800 v3
Intel八路（E7-8800 v2）：
I980-G10
将切换到E7-8800 v3
AMD四路（AMD Opteron 6300）：
A840-G10

## Slide 20
【计算】I980-G10八路服务器
曙光I980-G10高端八路服务器
最大单机144个物理核心
采用Intel E7-8800 v3系列处理器
性能更加卓越
16个PCIe 3.0扩展，支持热插拔
128根内存插槽，最大8TB内存扩展
16个热插拔硬盘位
扩展能力超级强大
60余项RAS设计，关键部件全部实现冗余
冗余多路径设计，支持硬件分区
液晶监控屏实时监控硬件状态
所有关键部件支持热插拔，“秒”级维护
稳定可靠堪比小机
HPC中的
“重型卡车”

## Slide 21
【计算】异构计算节点
PCI-E插槽速率、尺寸优化
大功率、高效率电源设计
专门的散热风道设计
W760-G20（2U2卡） | W740-G20（2U4卡） | W580-G20（4U4卡）
2U高度，两颗 Intel Xeon E5-2600 v3 系列 CPU | 2U高度，两颗 Intel Xeon E5-2600 v3 系列 CPU，最大支持145W | 4U高度，两颗 Intel Xeon E5-2600 v3 系列 CPU，最大支持160W
最大支持 2 个 GPU/MIC 加速单元（PCI-E 3.0 x16) | 最大支持 4 个 GPU/MIC 加速单元（PCI-E 3.0 x16) | 最大支持 4 个 GPU/MIC 加速单元（PCI-E 3.0 x16)
最大支持1.5TB DDR4内存 (24 DIMM) | 最大支持1TB DDR4内存 (16DIMM) | 最大支持1TB DDR4内存 (16 DIMM)
支持 56Gb FDR/100Gb EDR InfiniBand | 支持 56Gb FDR/100Gb EDR InfiniBand（配置4卡时不支持EDR） | 支持 56Gb FDR/100Gb EDR InfiniBand（配置4卡时不支持EDR）
可配置1+1冗余电源 | 可配置1+1冗余电源 | 2000W 高效冗余电源
8个热插拔3.5寸/16个2.5寸SAS/SATA/SSD硬盘 | 10个热插拔2.5寸SAS/SATA硬盘 | 8个热插拔3.5寸SATA硬盘，可选SAS控制器
曙光异构计算节点

## Slide 22
【计算】异构计算节点
支持的加速卡类型：
 | GPGPU：NVDIA Tesla | MIC：Intel Xeon Phi
主要性能参数 | K20：DP 1.17Tflops，5GB，225W K20X：DP 1.31 Tflops，6GB，235W K40：DP 1.43 Tflops，12GB，235W K80：DP 1.87 Tflops，24GB，300W | 3120：DP 1.0032Tflps，6GB，300W 5110：DP 1.01088Tflops，8GB，225W 5120：DP 1.01088Tflops，8GB，245W 7120：DP 1.208Tflops，16GB，300W
运行模式 | Offload | Offload Symmetric Native
编程模式 | CUDA C/C++/Fortran OpenACC（编译制导） OpenCL cuBLAS、cuFFT等函数库 | 标准C/C++/Fortran 类OpenMP编译制导（Offload模式） Intel MKL函数库
开发难度 | 相对较难，特别是性能优化 | x86核心，相对容易，但性能优化也很难
应用支持 | 目前支持GPGPU的应用较多 | 逐渐增多

## Slide 23
【网络】计算存储融合的高速网络
绝大部分 MPI 并行程序要求计算网络具有低延迟、高带宽特性
计算、存储网络融合的方案逐渐成为主流，也要求网络延迟低、带宽高，以保障共享存储系统的 IOPS 和聚合带宽
InfiniBand 是业界延迟最低、带宽最高的网络，是高性能计算集群系统的标准
延
迟
Latency
Bandwidth
带
宽
MPI 并行计算通信的小数据包交换，对计算网络的延迟性能要求高，要求网络灵敏
延迟越低越好
MPI 并行计算通信的大数据包交换，对计算网络的带宽性能要求高
带宽越高越好
万兆网络为什么不适合高性能计算？ 10Gb万兆与 56Gb FDR InfiniBand 相比：
实际带宽只有 InfiniBand 的1/6
延迟比 InfiniBand 高 2 个数量级（延迟高是万兆不适合网络密集型应用的最主要原因）

## Slide 24
【网络】计算存储融合的高速网络
2015年，高性能计算步入 100Gb/s InfiniBand 时代！
EDR InfiniBand 单向带宽达到100Gb/s，延迟进一步降低
QDR
理论带宽：40Gb/s
编码：8/10
实际带宽：3.2GB/s
延迟：1.3 μs
FDR
理论带宽：56Gb/s
编码：64/66
实际带宽：6.68GB/s
延迟：0.7 μs
EDR
2015.03发布
理论带宽：100Gb/s
编码：64/66
实际带宽：11.93GB/s
延迟：0.6 μs
QDR早已落后，基本淘汰
---------------------------------------------------------------------------
FDR是目前市场上的主流，性能全面优于QDR
EDR会在2015年逐渐取代FDR，成为市场主流

## Slide 25
【网络】计算存储融合的高速网络
 | PCI-E 速率要求 | 理论 带宽 | * | IB 编码效率 | * | PCI-E 编码效率 | = | 实际峰值带宽 | 延迟
QDR | PCI-E 2.0 x8 | 40Gb/s | * | 8/10 | * | 8/10 | = | 3.2 GB/s | 1.3μs
FDR | PCI-E 3.0 x8 | 56Gb/s | * | 64/66 | * | 128/130 | = | 6.68 GB/s | 0.7μs
EDR | PCE-E 3.0 x16 | 100Gb/s | * | 64/66 | * |  | = | 11.93 GB/s | 0.6μs
EDR与FDR在带宽和延迟方面的实测性能对比
更高带宽、更低延迟的 EDR 能够进一步提升网络密集型应用程序的并行效率

## Slide 26
【网络】计算存储融合的高速网络
3D-Torus 结构
逐渐兴起的 InfiniBand 拓扑结构，采用动态路由
具有极佳的扩展性和性价比，适合大型超算中心
曙光 Gridview 作业调度系统支持针对 3D-Torus 的网络局域性调度策略
曙光提供针对 3D-Torus 的 MPI 优化
Root
Root
Root
Leaf
Leaf
Leaf
Leaf
Leaf
Leaf
…
Fat-Tree（胖树）结构
成熟的 InfiniBand 拓扑结构
可灵活配置为非阻塞线速或 1/N 线速
容易保障网络延迟和带宽性能
ftree 或 updn 路由算法
曙光6000系列高性能计算机可选用多种 InfiniBand 计算网络拓扑结构：

## Slide 27
【存储】技术路线分析
  NFS 为代表，一对多方式的网络共享文件系统
  面向大规模系统或 I/O 密集型应用，存在严重性能瓶颈
  Lustre 为代表，磁盘阵列 RAID+I/O 节点方式的并行存储系统
  解决了性能问题
  但单点故障较多，容错性较差
  基于存储服务器+并行文件系统的软硬件一体的分布式并行存储系统
  多副本/纠删码数据保护，可靠性高、扩展性高
高性能计算机全局共享存储系统的技术演进

## Slide 28
【存储】ParaStor200并行存储系统
曙光自主研发的ParaStor200分布式并行存储系统，汇聚了曙光多年以来在高性能计算和海量数据处理方面的丰富经验，解决高性能计算机全局共享存储系统在性能、可靠性、扩展性等方面的关键问题
全局单一命名空间
（集中化共享存储资源池）
为用户构建海量非结构化数据存储空间，整合分散存储资源，简化海量数据管理
系统架构：数据、元数据分离
支持透明分级存储，支持磁带库归档

## Slide 29
【存储】ParaStor200并行存储系统
高可靠性（满足业务化系统运行要求）
分布式全冗余存储架构，无单点故障
多副本/纠删码数据保护，允许4个数据控制器同时失效
故障磁盘数据自动快速重建，无人值守
避免传统 RAID 技术的“雪崩效应”

## Slide 30
【存储】ParaStor200并行存储系统
聚合带宽
分布式存储架构，同时保障单流和聚合带宽
低延迟、高带宽的 InfiniBand 提高 IOPS 和带宽
兼顾针对小文件读写模式优化
针对行业/领域应用的 I/O 特征进行定制优化
高性能（针对高性能计算的I/O特征定制优化）
支持在线动态扩展，无需中断应用
性能和容量呈线性增长
扩展后自动进行数据迁移均衡
高可扩展性（Scale-out扩展方式）

## Slide 31
【管理】Gridview管理调度系统
全新升级 非凡体验
更快速、更智能、更弹性
全新架构的高性能计算机管理调度系统
Gridview 3.x

## Slide 32
【管理】Gridview的监控管理功能
Gridview
  全面的集群的运行状态实时监控，包括设备状态、存储监控、机房基础设施监控等
集群监控
  系统快速部署
  用户信息统一管理
  集群系统服务统一管理
  远程KVM、IPMI
  智能一键开关机
集群管理
  监控各主要故障点信息；
  故障阈值设置，定制监控策略；
  短信、邮件等告警方式
告警管理
  集群运行状态的统计报表功能
  预定义和自定义形式生成集群运行状况报表
报表系统
一目
了然
防患未然
轻松管理
分析决策

## Slide 33
【管理】Gridview的调度和计费功能
调度策略
-提供灵活的作业调度和管理策略，支持GPU调度；
-支持“公平共享”、“预约回填”、“多级抢占”、“动态作业优先级”、“节点独占”等常用调度策略；
-提供作业断点续算、计算节点自检、残留进程自动查杀、作业异常处理行为自定义等多角度的容错处理能力；
计费系统
允许针对用户（组）、队列、CPU、内存、软件证书、应用软件等设置费率，支持多维度的组合费率设置；
支持”充值预付费”的计费方式，精细化记账管理，像用水用电一样使用高性能计算资源；
-支持从计费账号、用户（组）、队列、应用软件等不同角度导出计费账单和详单，可导出Excel、PDF等格式的报表。
业务流程监控
-实时监控作业运行状态、用户资源使用情况等信息；
-支持用户自定义业务流程；
-支持业务流程的监控，包括流程展现、进度更新、运行日志查看；
-允许对流程进行“终止”、“挂起”、“删除”、“重新运行”等管理操作 。
应用Portal
-提供应用的部署、发布与订阅；
-提供包括ABAQUS、ANSYS、CFX 、Fluent、LS-DYNA等几十种预定义应用Portal， 极大地简化了作业提交；
-提供应用Portal定义的开发规范和模板，支持定制化和自定义开发。

## Slide 34
【基础设施】机房制冷模式分析
初期建设成本 + 运维成本
设备运转时间
机房级
PUE>2.0
单柜5-10kW
冷池级/机柜排级
PUE 1.4-1.6，单柜30kW
持续运维成本
系统规模考量
计算密度考量
初期建设成本
提高制冷效率，降低PUE的途径
改善气流组织，冷热通道分离
水平送风、就近精确制冷
自然冷却技术

## Slide 35
【基础设施】CloudBASE基础设施产品
左：
CloudBASE C1000（氟利昂型）和 C3000（冷冻水型）机柜排级基础设施系统
右：
CloudBASE C2000（氟利昂型）和 C4000（冷冻水型）机柜池级基础设施系统
绿色节能
冷、热通道封闭，局部有序气流循环，避免冷量损失，避免冷热混风；水平送风、就近制冷；提高空调进、回风温度，降低能耗；按需实时自动冷量调节；最大限度利用自然冷却
突破传统模式瓶颈，解决高性能计算中心单机柜最大 30 kW 制冷需求
降低计算中心 PUE 至 1.4-1.6；相比传统模式，每年节电可达 30%
灵活智能
集成配电、烟感、漏水、温湿度等统一监控，可与曙光 Gridview 集群操作系统集成
火警、超温等消防联动，与集群管理联动，保障高性能计算机设备安全
机房设施层与机房建筑层分离（双层分离），集成机柜、制冷、配电、线缆桥架等设备，降低对机房建筑层的依赖
机房设施层与 IT 设施层融合（双层融合），机房基础设施建设模式紧密耦合业务发展需要
标准模块化设计，部署灵活，适合分期、分区建设需求
安全可靠